Описание EB-Therm 350

EB-Therm 350 – это термостат с микропроцессором, предназначенный для оптимального управления систем подогрева полов. Вы можете выбрать один из трех режимов работы: термостат с датчиком температуры воздуха, термостат с датчиком температуры пола или термостат с датчиком температуры воздуха и защитой от перегрева пола. Термостат разработан для установки заподлицо. На лицевой панели расположен двуфункциональный светодиод (Рис. 1a) и 3 кнопки управления (Рис. 1b). Установки и температурные показатели отображаются на ЖК-дисплее.

Технология интеллектуального управления (Fuzzy technology)

Температура регулируется с помощью алгоритма, в котором применяется технология интеллектуального управления. Это означает, что с самого начала эксплуатации термостат собирает и анализирует данные, рассчитывая оптимальное время включения и отключения. Благодаря применению этой технологии система сглаживает колебания температур, что снижает потребление электроэнергии. Температура пола будет колебаться в пределах +/- 0,3 градуса. На полный анализ ситуации и условий системе интеллектуального управления может потребоваться до 120 минут с момента включения термостата. См. рисунок, приведенный ниже.

Установка

Установка заподлицо EB-Therm 350 встраивается в стандартную 65 мм монтажную коробку. Место крепления должно быть выбрано таким образом, чтобы термостат был защищен от прямого солнечного света, сквозняков и попадания воды. Датчик должен быть установлен в защитную трубку в полу. Конец трубки должен быть заглушен или подсоединен к держателю датчика. Все входящие трубки и каналы должны быть заизолированы таким образом, чтобы предохранить температурный датчик от воздействия сквозняков.

- 1. Убедитесь, что соединительная коробка установлена вровень со стеной.

- 2. Сдвиньте зажимы (Рис. 1d и 2a). Снимите наружную панель и рамку.

- 3. Подключите электропитание 230В AC, нагрузку и сенсорный кабель. Защитное заземление для входящего напряжения, а также для нагревательного кабеля подключается через контактную колодку.

- 4. Поместите термостат в установочную коробку и закрепите его с помощью винтов.

- 5. Установите рамку и переднюю панель.

Наружная установка

При включении термостата активируется голубая подсветка ЖК-дисплея, который отображает следующие значения:

| 1 День недели | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | Показывает текущий день недели (Пн-Вс). |
| --- | --- | --- |
| 2 Время и дата |  | Показывает время в 12- или 24-часовом формате. Дата отображается как ММ:ДД, год – как 20ГГ. |
| 3 Температура |  | Показывает текущее значение в C или F. |
| 4 Меню |  | Показывает меню / номинальное выбранное значение. |
| 5 Функции | R&F – датчик температуры воздуха и датчик температуры пола | Показывает, какие функции термостата выбраны. |
| 6 Предустановочные программы |  | Показывает, какая из программ активирована в данный момент (офис, домашний комфорт, ручная настройка, защита от обледенения). |
| 7 Ручная настройка |  | Показывает, активирована ли одна из задач (будильник, ночной режим). |
| 8 Рабочая программа |  | Показывает, какая программа активирована в данный момент. |
| 9 Блокировка |  | Показывает, что термостат заблокирован. |

При первом включении термостата он работает в обычном режиме и на дисплее отображается:

- День недели

- Время

- Установленное (по умолчанию) значение температуры 220С

- Режим работы (F – если термостат работает с датчиком температуры пола; R – с датчиком температуры воздуха)

Меню

Доступ к Меню осуществляется нажатием , когда термостат находится в нормальном рабочем состоянии. Нажатием клавиш  и  можно пролистать Меню. Непосредственный выбор установки подтверждается нажатием . Чтобы выйти из Меню нажимайте  или  до тех пор пока не появится надпись END.

Вкл. / Выкл.

Чтобы выключить термостат удерживайте клавишу  в течение 4 секунд. При повторном удержании клавиши в течение 4 секунд термостат возвращается в рабочее состояние.

Блокировка

Значок подтверждает, что термостат заблокирован. Чтобы заблокировать прибор, необходимо:

1. Нажать . На дисплее отобразится

2. Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется .

3. Нажмите .

4. Разблокировать термостат можно одновременным нажатием клавиш  и . Нажмите и удерживайте до тех пор, пока значок  не исчезнет.

Светодиод

На лицевой панели термостата расположен двуфункциональный светодиод (рис. 1a).

- Зелёное свечение означает, что термостат включен, а отопление пола выключено.

- Красное свечение – термостат в рабочем состоянии и активирован обогрев.

- Попеременное мигание зелёного и красного – сигнал ошибки. Отображается до момента выключения.

- Отсутствие свечения – термостат выключен или не подключен к сети.

Время, дата, температура

На дисплее термостата отображается время и дата. Прибор автоматически обнуляет данные установки в високосный год, также автоматически переключается с летнего времени на зимнее и обратно. Чтобы воспользоваться программой снижения температуры, время и дата должны быть обязательно установлены. Только после этого, термостат автоматически определяет день недели.

Установка времени

- Нажмите . На дисплее отобразится

- Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется . Снова нажмите .

- Дисплей показывает . Нажмите  ещё раз и поле времени начнет мигать.

- Чтобы установить время воспользуйтесь клавишами  и . Повторите действия, чтобы установить минуты.

Установка даты

- Нажмите . На дисплее отобразится   Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится надпись . И нажмите  ещё раз.

- Чтобы установить время воспользуйтесь клавишами  и .

Установка летнего/зимнего времени

- Нажмите . На дисплее отобразится   Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится надпись . Снова нажмите .

- Дисплей будет показывать либо , либо . Выберете режим нажатием  или . И нажмите  для подтверждения.

Температура

Каждое нажатие на  или  увеличивает или снижает, соответственно, температуру на 0,50С.

Вид часов (12/24-часовой)

- Нажмите . На дисплее отобразится .

- Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится  и снова нажмите .

- Выберете либо , либо  вид нажатием  или . И нажмите  для подтверждения.

- Теперь кнопками  или  необходимо выбрать температурную шкалу: Цельсия (0С), либо Фаренгейта (0F). Для подтверждения нажмите .

Настройка термостата

EB-Therm 350 имеет три различных режима:

“R&F” 􀁹 - Термостат с датчиком температуры воздуха и с датчиком температуры пола

Термостат регулирует температуру воздуха с ограничением максимальной температуры пола. Встроенный датчик контролирует комнатную температуру. Выносной датчик – температуру пола. Ограничение может быть задано от 50С до 450С. Заводская установка предусматривает 350С, что позволяет поверхности прогреться приблизительно до 270С.

“F” 􀁹- Термостат с датчиком температуры пола (заводская установка)

Термостат регулирует температуру пола с помощью выносного датчика. Значение, принятое по умолчанию, ровно 220С. Если подсоединен датчик пола, когда термостат включают в первый раз, то данный режим выбирается автоматически.

“R” 􀁹 - Термостат с датчиком температуры воздуха

Термостат регулирует комнатную температуру с помощью встроенного датчика. Данный режим невозможно выбрать, если работает датчик пола. Если же датчик пола отключен в то время, как прибор включают в первый раз, то данный режим устанавливается автоматически.

Чтобы выбрать один из перечисленных режимов:

- Нажмите . На дисплее отобразится   Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится надпись . И снова нажмите .

- В зависимости от текущих установок будет мигать одна из иконок R, F или R&F.

- Выберете желаемый режим нажатием  или . И нажмите  для подтверждения.

ВНИМАНИЕ! R-режим не может быть выбран, если включен датчик пола.

Запрограммированные режимы

В термостат запрограммированы два режима для снижения температуры, которые создают комфортную температуру дома или в офисе.

Программа «Домашний комфорт»

Температура автоматически снижается на 50С в периоды с

Пн – Пт, 08:30 – 15:00;

Пн – Вс, 23:00 – 05:00.

Программа «Офис»

Температура автоматически снижена на 50С всё время за исключением

Пн – Пт, 06:00 – 18:00;

Чтобы выбрать одну из перечисленных программ:

- Нажмите . На дисплее отобразится   Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется .

- Снова нажмите . В зависимости от текущих настроек одна из иконок будет мигать (если ни одна не мигает, то данные программы не выбраны).

- Нажатием  или  выберете желаемую программу . И нажмите  для подтверждения. Выбранная программа начинает работать и на дисплее появляется значок .

Ручная настройка

Можно настроить EB-Therm 350 самостоятельно. Для периода с Пн по Пт могут быть выбраны следующие режимы  WAKEUP «Будильник», OUT «Вне дома»,  BACK «Возвращение»,  NIGHT «Ночь»; на Сб-Вс можно установить  WAKEUP «Будильник» либо NIGHT «Ночь».

Чтобы выбрать один из перечисленных режимов Пн-Пт:

- Нажмите . На дисплее отобразится   Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится надпись . И нажмите  ещё раз.

- На дисплее отображается  WAKEUP, текущее время и температура.

- Время начинает мигать. При помощи клавиш   и  выставите часы и нажмите  для подтверждения.

- При помощи клавиш  и  выставите минуты и нажмите  для подтверждения.

- При помощи клавиш   и  выставите температуру и нажмите  для подтверждения.

- На дисплее отображается OUT «Вне дома». Повторите шаги 4-6 для установки времени и температуры для данного режима.

- На дисплее отображается  BACK «Возвращение». Повторите шаги 4-6 для установки времени и температуры для данного режима.

- На дисплее отображается NIGHT «Ночь». Повторите шаги 4-6 для установки времени и температуры для данного режима.

Настройка работы в Сб-Вс осуществляются так же, как и для Пн-Пт:

- Нажмите . На дисплее отобразится   Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится надпись .

Повторите шаги 4-6 из предыдущего пункта для установки времени и температуры.

Программа антиобледенения

Температура может быть установлена в границах от 50С до 150С. Заводская установка подразумевает 100С. Можно выбрать температуру, по достижении которой данная программа будет активирована.

- Нажмите . На дисплее отобразится .

- Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется  и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока не появится надпись . И нажмите  ещё раз для подтверждения.

- Температура начнет мигать.

- При помощи клавиш   и   выставите температуру и нажмите  для подтверждения.

Контрастность

- Чтобы отрегулировать контрастность, сначала нажмите .

- На дисплее отобразится . Снова нажмите . Тогда на дисплее появится значение 1,2,3,4…8 в зависимости от текущей настройки.

- При помощи клавиш   и  измените контрастность и нажмите  для подтверждения.

Функция адаптации

Термостат снабжен функцией адаптации. Т.е. если термостат запрограммирован на поддержание определенной температуры в определенное время, то прибор самостоятельно регулирует начало обогрева, чтобы к заданному времени температура достигла желаемой отметки.

Время работы

Термостат может отображать время, в которое он находился в рабочем состоянии, в % к последним 24 часам; 7, 30 или 365 дням. Чтобы увидеть процентное отношение:

- Нажмите , на дисплее отобразится .

- Затем нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется , и снова нажмите .

- Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не появляется и время работы как процентное отношение к последним 24 часам.

- Нажмите , чтобы вернуться в начало; либо  (на дисплее появится ), чтобы посмотреть время работы как процентное отношение к последним 7 дням.

- Повторите шаги 1-4, чтобы посмотреть время работы термостата как процентное отношение к последним 30 и 365 дням соответственно.

Режим проветривания

Если измеряемая температура упадет более чем на 30С за одну минуту, термостат автоматически переключается на режим проветривания и обогрев отключается на 15 минут. Через 15 минут прибор возвращается в нормальный режим работы.

Режим проветривания срабатывает всегда, независимо от выбранной программы

Выявление неисправностей

В случае возникновения неисправности термостат выключает обогрев. Светодиод начинает мигать поочередно то зеленым, то красным. На дисплее появляется код ошибки:

Error 1: что означает – короткое замыкание датчика воздуха;

Error 2: повреждение датчика воздуха;

Error 3: короткое замыкание датчика пола;

Error 4: повреждение датчика пола.

| Технические данные |
| --- |
| Рабочее напряжение | 230 В – 50 Гц |
| Диапазон температуры воздуха | 5 – 37 0С |
| Диапазон температуры пола | 5 – 37 0С |
| Ограничитель температуры | 5 – 37 0С |
| Мощность коммутации | 3600 Вт / 16 А / 230 В |
| Соединительный кабель | 2,5 мм2 |
| Ток коммутации | 16 А при 230 В |
| Дифференциал срабатывания | ± 0,3 0С |
| Класс защиты | IP21 |
| Запас безостановочной работы * | в теч. 36 часов |
| * В случае перебоев подачи питания, настройки термостата не сбиваются |
| Цвет | Белый (стандартный) |
| Максимальная длина кабеля датчика | 45 м |

EB-Therm 350 поставляется с лицевой панелью и рамкой, подходящими для систем настенных коробок Eljo Trend (Рис. 4). Дополнительная лицевая панель, соответствующая Elko RS, также включена в комплект.

EB-Therm 350 адаптирован к рамкам Eljo Trend, Elko RS, Stromfors, Merten.

EMC сертифицирован и выдерживает перенапряжение до 2500 VAC.

Соответствует стандарту безопасности СЄ и директиве RoHS.

| Eb-Therm 350 с приложениями |
| --- |
| Номер артикула | Артикул | Размеры |
| E 85 816 66 | EB-Therm 350 | 81 x 81 x 40 |
| E 85 816 68 | Внешняя рамка | 81 x 81 x 18 |
| E 85 816 71 | Кабель датчика (включен в комплект) | 3 м |
| E 85 816 97 | Сигнальная пластина, белая (включена в комплект) | 86 x 86 x 6 |
| E 85 816 98 | Сигнальная пластина, алюминиевая | 86 x 86 x 6 |
| E 85 816 99 | Сигнальная пластина, бронзовая | 86 x 86 x 6 |
| E 85 816 ХХ | Лицевая панель, алюминиевая |  |
| E 85 816 ХХ | Лицевая панель, бронзовая |  |

# Text boxes

Термостат без технологии интеллектуального управления

Термостат с технологией интеллектуального управления

Время

Темп.